## Slide 1: Sciences Industrielles de l’Ingénieur Réflexion sur la modélisation de la cordeuse de raquette
PSI 

## Slide 2: Les Sciences Industrielles de l’Ingénieur en PSI
Système souhaité
Système réel en utilisation
Système simulé
Hélicoptère
Performances
attendues
Performances
mesurées
Performances
simulées
Ecart 1
Ecart 2
Ecart 3
Domaine du commanditaire
Domaine du laboratoire
Domaine dd la simulation

## Slide 3: Modélisation de la cordeuse de raquette

## Slide 4: Quel outil pour modéliser un système pluri-technologique ?
Ici le système est pluri-technologique :
  Alimentation électrique
  Commande électrique d’un MCC
  Transmission mécanique (réducteur, pignon chaine)
  Mesure d’effort par mesure de l’allongement d’un ressort
  Transmission de l’effort à une corde (comportement visco élastique) …
Pour le modéliser on peut utiliser un logiciel de modélisation multiphysique (Scilab – Xcos, Matlab – Simulink)
  Utilisation d’une modélisation par schéma blocs (causale)
  Utilisation d’une modélisation par composants (acausale)
 | Modélisation causale | Modélisation acausale
Avantages | Connaissance technologique pas indispensable Modélisation qui correspond aux outils utilisés en cours | Nécessité de connaitre les paramètres influant, mais pas les équations de comportement Respect de l’architecture du système Réversibilité du modèle
Inconvénients | Architecture du système pas forcément respectée Nécessité de connaître les équations de comportement des composants Modèle irréversible Gestion des non linéarités | Nécessité de connaître précisément la nature des composants et de leurs paramètres Nécessité d’atteindre une certaine expertise pour construire les modèles

## Slide 5: Proposition de modèles

## Slide 6: Comment renseigner le modèle
Modèle de connaissance
  Modélisation qui s’appuie sur des lois physiques (loi des noeuds, loi des mailles, TRD, TMD, TEC, comportent d’un ressort…)
Modèle de comportement
  Modélisation qui s’appuie sur des relevés expérimentaux
    Comportement proportionnels, comportements du premier ordre, du second ordre…
Identification des paramètres des composants à partir de mesures sur le système

## Slide 7: Identification des paramètres des composants
Lister les mesures possibles (renseigne partiellement sur les capteurs présents)
Lister les commandes possibles
Proposer et mettre en œuvre des protocoles permettant de déterminer des paramètres

## Slide 8: Proposition de protocoles expérimental
Protocole expérimental permettant de vérifier
  Le temps de réponse à 5%
  L’écart statique
  Le premier dépassement
  L’écart de trainage
Protocole expérimental permettant de mettre en évidence
  Une saturation (due à l’électronique de puissance)
  Un seuil (du aux frottements)
Penser à la fidélité des mesures (et donc à la possibilité de faire plusieurs mesures et de les moyenner).

## Slide 9: Proposition de protocoles expérimental
Protocole expérimental permettant de déterminer :
  Un coefficient de frottement sec
  Un coefficient de frottement visqueux
  Une inertie
  La raideur de la corde (modélisation élastique)
  La raideur du ressort
  La raideur de la corde (modélisation visco élastique)
  Résistance du moteur